ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

НЕФТЬ

ДЛЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 9965-76

ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| НЕФТЬ для нефтеперерабатывающих предприятий Технические условия Petroleum for oil-processing plants. Specifications | ГОСТ 9965-76 |
| --- | --- |

Дата введения 01.01.77

Настоящий стандарт распространяется на нефть, поставляемую нефтеперерабатывающим предприятиям и предназначенную для переработки.

Стандарт не распространяется на нефти, уникальные по физико-химическому составу (приложение).

(Измененная редакция, Изм. № 1).

# 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. В зависимости от степени подготовки устанавливаются I, II и III группы нефти.

1.2. По показателям степени подготовки нефть должна соответствовать нормам, указанным в таблице.

| Наименование показателя | Норма для группы | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III |  |
| 1. Концентрация хлористых солей, мг/дм3, не более | 100 | 300 | 900 | По ГОСТ 21534-76 |
| 2. Массовая доля воды, %, не более | 0,5 | 1,0 | 1,0 | По ГОСТ 2477-65 |
| 3. Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,05 | По ГОСТ 6370-83 и по п. 3.2 настоящего стандарта |
| 4. Давление насыщенных паров, кПа (мм рт. ст.), не более | 66,7 (500) | По ГОСТ 1756-52 |

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.3. В зависимости от массовой доли серы нефти подразделяют на три класса:

1 - малосернистые (до 0,60 %);

2 - сернистые (от 0,61 до 1,80 %);

3 - высокосернистые (более 1,80 %).

В зависимости от плотности при 20 °С каждый класс нефти подразделяют на три типа:

1 - легкие (до 850 кг/м3);

2 - средние (от 851 до 885 кг/м3).

3 - тяжелые (более 885 кг/м3).

Примечание. Требования к разделению нефтей на классы и типы вводятся с 01.01.91. Определенно обязательно для набора данных до 01.01.91.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

1.4. Условное обозначение нефтей состоит из трех цифр, соответствующих классу, типу и группе.

Пример. Нефть Самотлорского месторождения с массовой долей серы 0,96 % (класс 2), плотностью 842,6 кг/м3 (тип 1), концентрацией хлористых солей 72 мг/дм3, массовой долей воды 0,3 % (группа I) обозначают 2.1.1.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

# 2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Нефть принимают партиями. Партией считают любое количество однородной по показателям качества нефти, сопровождаемое одним документом о качестве.

2.2. Объем выборки - по ГОСТ 2517-85.

2.3. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторные испытания удвоенного количества пробы.

Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

# 3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Отбор проб - по ГОСТ 2517-85. Объем объединенной пробы не менее 2 дм3.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.2. Механические примеси определяют по ГОСТ 6370-83 с дополнительной промывкой фильтра горячей водой и проверкой промывной воды на отсутствие ионов хлора.

3.3. (Исключен, Изм. № 1).

3.3.1. Температуру водяной бани, равную температуре нефти при ее сдаче, во время испытания поддерживают с погрешностью не более 0,3 °С.

3.3.2. При определении давления насыщенных паров нефти поправку на изменение давления воздуха и насыщенных паров воды в воздушной камере (∆Р), в Паскалях (мм рт. ст.), вычисляют по формуле

где ра	- атмосферное давление, Па (мм рт. ст.);

t	- температура воздуха в воздушной камере, °С;

tис	- температура, при которой определяют давление насыщенных паров нефти, °С;

Pt и Pис	- давление насыщенных паров воды при температурах t и tис, Па (мм рт. ст.).

3.4. Определение массовой доли серы - по ГОСТ 1437-75 или по ГОСТ 3877-88. При разногласиях в оценке качества нефти определение проводят по ГОСТ 1437-75.

3.5. Определение плотности - по ГОСТ 3900-85.

3.4; 3.5. (Введены дополнительно, Изм. № 1).

# 4. МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Маркировка, транспортирование и хранение нефти - по ГОСТ 1510-84.

# 5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Нефть является жидким горючим продуктом с температурой вспышки ниже 0 °С и температурой самовоспламенения выше 500 °С.

5.2. Предельно допустимая концентрация нефтяных паров в воздушной среде производственных помещений 300 мг/м3.

5.3. При работе с нефтью следует применять индивидуальные средства защиты согласно типовым отраслевым нормам, утвержденным в установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.4. При загорании небольших количеств разлитой нефти необходимо применять: песок, кошму, пенные огнетушители; при развившихся пожарах необходимо применять воду от лафетных стволов, химическую и механическую пену.

# ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

# Перечень нефтей, уникальных по физико-химическому составу

| Наименование нефтей | Признак уникальности |
| --- | --- |
| 1. Троице-Анастасиевская IV горизонта | Имеет особо низкую температуру застывания |
| 2. Мангышлакская | Имеет высокое содержание парафина, малосернистая |
| 3. Тенгизская | Содержит сероводород и меркаптаны, большое содержание светлых фракций |
| 4. Жанажол-Кенкиякская | Повышенное содержание сероводорода |
| 5. Азербайджанские (суша и море) | Тяжелые малосернистые нефти |
| 6. Ярегская | Особо тяжелая, шахтной добычи |
| 7. Нефть для дорожных работ | Особо тяжелая, высокосмолистая. Сдается по специальным техническим условиям |
| 8. Нефти, сдаваемые для трубопроводного транспорта | Сдаются внутри Миннефтепрома СССР по специальным техническим условиям. По ряду показателей отличаются от требований стандарта |
| 9. Нефть, поставляемая для экспорта | Сдается по специальным техническим условиям |

(Введено дополнительно, Изм. № 1).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством нефтяной промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Л.А. Пелевин, Ю.Д. Бурцев, Г.Н. Позднышев, Ю.И. Толкачев (руководители темы), В.Н. Чурин, А.Г. Зарипов, Л.А. Авдеева

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.11.76 № 2499

3. ВВЕДЕН взамен ГОСТ 9965-62

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 1437-75 | 1.3 |
| ГОСТ 1510-84 | 4.1 |
| ГОСТ 1756-52 | 1.2 |
| ГОСТ 2477-65 | 1.2 |
| ГОСТ 2517-85 | 2.2, 3.1 |
| ГОСТ 3877-88 | 1.3 |
| ГОСТ 3900-85 | 1.3, 3.4 |
| ГОСТ 6370-83 | 1.1, 3.2 |
| ГОСТ 11011-85 | 1.3 |
| ГОСТ 21534-76 | 1.2 |

5. Ограничение срока действия снято по протоколу Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-93)

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (декабрь 1994 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в августе 1988 г., декабре 1989 г. (ИУС 12-88, 4-90)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Технические требования 1 2. Правила приемки 2 3. Методы испытаний 2 4. Маркировка, транспортирование и хранение 2 5. Требования безопасности 3 Приложение Перечень нефтей, уникальных по физико-химическому составу 3